外部家具用于野营，室内和contractr的使用

第一部分：一般安全要求

1.范围

EN581规定了用于野营、室内和contractr　use的外部座椅和桌子的一般安全要求但是可移动的装饰、遮盖物和永久固定式家具除外。

这个标准适用于哪些座椅和桌子请参看附件A。

2.定义

2.1可连接的零件:指一个结构中设计用来与座位、躺或倾斜用的边缘和零件。

2.2外部易接近的零件:指当家具处于完全使用状态时很容易接近的零件。也正因为此，无疑使用连接的可能性很高。

为了把外部易接近零件和其他的零件区分开来，这个家具就被设想为封在一个完全与外部形状相吻合的高硅氧薄膜里(参看图1，2，3)

所有那些用一个60mm长的探棒从高硅氧薄膜表层就能得到的零件被称为外不可接近零件。这个探棒包含有一个由塑料或者其他硬的光滑的材料制成的圆柱体。由三种探棒，直径分别为7mm，12mm和18mm。

2.3可直接接近的零件:指那些把家具折叠起来就能接触到的零件。

2.4锁闭机制:指一种将家具打开或调整家具时抑制其移动，然后又保持状态的设备。

2.5自动操作锁闭机制:指当调整零件被解放或再装时一种能够自动参与的机制。

2.6剪切和挤压点:如果两个可接近的零件在物体重量下之间的距离小于18mm大于7mm时就存在剪切和挤压点(参看图4)。

3.设计安全要求

3.1边缘和角落

3.1.1有意连接的零件

边缘和角落应该是半径不超过2mm的圆形。

削边和削角应该有一个不少于0.5mm的混合半径。

这些要求不适合于那些绸纹结构的内表层面的边缘和角落。

3.1.2可接近零件

所有其他的零件都应该是这样的设计也就是当使用者触摸的时候不会引起任何伤害。

3.2外部可接近零件

不应该有直径超过7mm的开口试管。如果一个直径为7mm的探棒能够深入到10mm或更深的高度，那么直径超过7mm但小于12mm的凿孔、代沟或洞都应该被覆盖。

3.3可移动零件上的外部可接近的剪切和挤压点

3.3.1一般要求

剪切和挤压点应该尽量避免。如果不能避免的话，3.3.2／3.3.3和3.3.4中的规定应该满足。

3.3.2架起或折叠时的剪切和挤压点

假设3.3.3和3.3.4不可用，那么户外家具架起或折叠时的剪切和挤压点是可以接受的。因为使用者可以控制他的活动并且能够停止迅速将有效力施加到Experiencing  pain。

那些互相移动的零件的边缘应该按照3.1.1中规定的。

3.3.3动力机制影响下的剪切和挤压点

如果是由动力机制操作(包括弹簧)的家具零件形成的那么根据2.6中的规定就不会有剪切和挤压点。

3.3.4身体重力下的外部可接近剪切和挤压点

如果零件无意识的运动发生导致由于使用者的重量形成的灾害那么2.2和2.6种规定的外部可接近剪切和挤压点是不可接受的。

剪切和挤压点不应该有正常的运动和作用而形成。例如:试着通过抬高座位或调整靠背来移动座椅。

在下列情况下，无意识运动应该避免:

――产品满足合适的机械安全要求并且所有的机制是自动的。

4.测试报告

测试报告至少应该包括以下信息:

①欧洲标准这一部分的参考；

②测试的家具；

③测试结果；

④与欧洲标准的偏差细节；

⑤测试场所的名字和地址；

⑥测试日期。

5.与剪切和挤压点相关的要求和条件的示意性展示