EN 1022:1966

1.范围

这个欧洲标准规定了对成年人可以使用的各式的家庭座椅的稳定性进行确定的方法。对于那些可以转换成床的座椅，这个标准仅仅适用于座椅结构部分。

椅子的稳定性可以由实验方法或计算方法来决定，但是这些方法是一致的因为他们是在同一个位置施加相同的力。如果计算结果不确定或者有偏差，那末应该检验检测结果，如果可能的话用实验方法来对计算结果进行检验。

这个计算结果对于那些在水平负载下弯曲的椅子和8.2、8.3、8.4、8.5中规定的测试是无效的。

2.定义

参看以下定义；

2.1稳定性

指承受那些可能引起负载物体失去平衡的力的能力。

2.2负载结构

能够承受坐在座椅上的人施加的一部分负载作为其主要功能的椅子任何部位。例如:座椅支架但不是室内装潢。

3.测试仪器

这个实验可以用任何合适的仪器进行测试，因为测试结果决定于正确施加的负载而不是所用的工具，除了当使用3.3中描述的圆盘时。

3.1负载垫

刚硬的圆形物体，直径为200mm。有一个面有一个半径为300mm的凸起的球形凸面，边缘倒圆角半径为12mm。这个负载垫应该装在一个能够施加垂直力的设备上。这个设备不应该阻碍测试物体的任何运动(参看图1)。

3.2施加水平力的设备

是指那些可以定量施加力或者以一个变量来施加力的设备，例如:弹簧秤。

3.3负载圆盘

质量为10kg，直径350mm，厚度48mm。

3.4支撑设备。主要是在躺椅测试中支撑圆盘。　这个设备应该尽量轻不因该超过2.5kg。图2给出了一个设计方案。

3.5负载点模板(图3和图4)包括两个部份，一个是座椅负载点A和后背负载点B。

这两个部分通过枢轴连接在一起,座椅部分的表面轮廓的周线要高等设计以便于当有一个20kg的力施加在点A时,它能够陷进座椅一段距离。

3.6阻塞物。阻止测试物体滑动但不是翻转，不高于12mm，除非设计需要用高的阻塞物，所以尽可能用最低的阻塞物。

3.7测试表面。水平的、平坦的、刚性的。

4.条件

不需要任何先前条件。

5.测试一般要求

5.1一般

散装的家具应该根据说明进行组装。点接触地得的家具应该固定到相应的装置，如果这个家具能够以不同的方式进行组装或固定，那么最薄弱的地方必须做每一个测试。点接触地得的家具应该在测试前应该固定紧。

测试家具应放在的(3.7)的地板表面或者由(3.6)阻塞物来限制固定。

应该在最有可能引起不平衡的构造中进行测试。

凳子应该测试所有方向向前不平衡。其他的不平衡测试不用测试。

测试结果仅对测试物体有效。当测试结果应用于生产模型时，这个测试标本应该代表生产模型。

如果测试程序不满足设计，那么测试应尽量按照要求进行，偏差应记录在测试报告中。

5.2公差

所有的力应该有±5％的精确度；

所有的质量应该有±0.5％的精确度；

所有的尺寸应该有±1mm的精确度；

所有的角度应该有±2°的精确度；

负载垫的位置公差应该是±5mm；

10N＝1kg可能会用到。

6.座椅和后背负载位置的确定

除特殊规定外应该使用3.5中示意的负载点为座椅和后背负载点。在有的情况下，负载点不可能确定的时应该使用座椅/后背连接点前方175mm和后方300mm的负载点。

(3.5)中规定的座椅和后背负载点的中心线应尽可能的往后。

将后背部分往后推来调整位置，因此向前抬起座椅部分直到负载点模版的形状和座椅的形状相吻合。如果负载点模版能确定在不同的位置，那么应该是负载点模版的座椅和后背部分之间有最小角度的位置。无论在任何情况下，这个角度不能超过90°。在负载点模式上标注负载点。如果这个座椅有多个座的地方，那么重复以上的程序。

如果物体座的地方还不很明显，将座椅的整个长度除以600之后得出的那个数字来决定座的数量。将整个座椅长度平分为等长的座位数。

7.测试程序，所有座椅:实验方法

7.1前方失去平衡，所有座椅。

用(3.6)所示阻塞物固定好座椅前腿或整个座椅。

通过负载垫在离负载结构前缘60mm处和那些最容易导致不平衡的点处垂直施加一个600N的力(最多不能超过两个可以座的地方)。在每一个负载处，沿着负载垫基地衔接座椅上部表面的地方呈水平线方向向外施加一个20N的力(参看图五)并持续5秒钟。

记录一下这个座椅是否平衡。

计算法参看条款9。

7.2侧面失去平衡，所有不带扶手的座椅。

通过负载垫垂直施加一个600N的力以便在离负载结构边缘60mm处和那些最容易导致不平衡的点处产生作用。

在每一个负载处，沿着负载垫基地与座椅上部表面的衔接点呈线方向水平向外施加一个20N的横向力(参看图5)并持续5秒钟。

记录一下这个座椅是否平衡。

计算法参看条款9。

7.3侧面失去平衡，所有带扶手的座椅。

将物体放好，挡片对准一边的角或基地。在座椅前后中心线边100mm处的地方施加一个250N的垂直力(参看图7)。通过负载垫在距离扶手外边缘40mm的中心线那里施加一个350N的垂直力。施加一个20N的水平力持续5秒钟，并且与连接椅腿的线相垂直(参看图7)。

7.4侧面失去平衡，带有后背的椅子。

这个只适合于那些有50mm或大于50mm的后背的物体。在座位负载位置通过负载垫施加一个600N的垂直力。决定座位和地面之间的距离H(毫米)。对于那些H≥720mm的物体，用一个80N的力。对于小于720mm的物体来说，根据下面的公式测一下这个力的大小:F＝0.2857(1000-H)。(H毫米，Ｆ牛顿）。

在负载点模版决定的那个点处从椅子的后面水平施加一个力F持续5秒钟。如果这个座椅有多个座的位置，请对两个相反的座位同时进行测试。

8.测试程序:实验方法

8.1一般

这个测试应该在座椅完全处于倾斜或斜躺的状态下进行。

“r”指座位和后背之间的角度。

“s”指座椅后背从水平方向倾斜的角度(参看9a，11a，13a)。

对于那些带有垫座或后背的座椅来说，应该使用负载点模版来建立倾斜的相关角度。

如果用于8.2，8.3，8.4和8.6实验中的负载圆盘的高度超过靠背的高度，那么用一个轻的支架来防止上部的圆盘滑落(例如用一张纸板)。

8.2倾斜的椅子

注意:用11个负载圆盘承载这个椅子以便使这些圆盘被紧紧地固定对准椅子后背。参看9a和9b。

8.3摇摆椅子

应该用最a、d、v、e、r、s、e的地板平面。向前摇动椅子或者直到后背垂直(参看10a)允许椅子向后在重力作用下摇摆(看图10b)。

8.4带有脚凳的倾斜椅子

用8个负载圆盘装在椅子的后背上。在距离座椅和后背的交点Z处

将3个负载圆盘装在腿凳上(参看11a和11b)。

| 表1: X和Z的量 |
| --- |
| 度数 | X | Z |
| 0 10 20 30 45 60 | 474 424 375 325 252 194 | 614 564 515 464 392 314 |

8.5 腿凳测试

在有些情况下，不能给倾斜座椅进行向前稳定性测试因为他们的腿凳折叠起来。在这种情况下，仅仅在腿凳处于折叠状态时才能够进行一般向前稳定测试。

但是在腿凳不折叠的情况下，座椅的高度朝向腿凳移动。在腿凳完全处于伸张状态时应该进行一般向前稳定测试。

8.6 没有腿凳的倾斜椅子

将8个负载圆盘放在座椅的后背上并将3个圆盘放在座椅的前面(参看13a)和13b)距离座椅和后背交接处X(参看图12)。

记下椅子是否失去平衡。

9.计算方法

9.1 一般

座椅前方、后方和侧面稳定性可由这个条款中规定的计算方法决定。

在这个计算方法中，在限制支撑点基础上由垂直和水平力引起的阻力应该考虑进去。距离a/b/h应该在规定的垂直负载下测量。

---a 是指旋转轴到座椅负载点垂直射影的最小水平距离(参看图5、6、7、8）。

---b是指旋转轴到扶手负载点垂直射影的最小水平距离(参看图7）。

----h是指负载点到测试地板的垂直距离(参看图5、6、7、8）。

----H是指负载座椅高度(参看图8)。

首先按照7.1、7.2、7.3、7.4决定负载点并测量距离a/b/h。

9.2 对于那些没有扶手的椅子前方和侧面平衡

通过下面的公式来测量要求推翻椅子的力Fc:Fc－Fo＋600a/h 。

备注:Fc应该≥20N。

9.3 对于那些有扶手的椅子的侧面平衡

通过下面的公式来测量要求推翻椅子的力Fc:Fc＝Fo＋1/h(250a－350b),Fc应该≥20N。

9.4 凳子，所有方向

根据9.2中规定的方式来决定凳子的稳定性。Fc≥20N。

9.5 后面平衡

通过下面的公式来测量要求推翻椅子的力Fc:Fc＝Fo＋600a/h；当H＞720mm时，Fc应该是80N。

当H≤720mm时,Fc应该≥0.2857(1000-H)。

10.测试报告

测试报告应该包括一下信息:

①这个欧洲标准的参考；

②一个测试家具(相关数据)；

③测试结果，失去平衡或没失去平衡；

④与欧洲标准有偏差的详细记录；

⑤实验室的名称和地址；

⑥测试日期。